Инструкция по обновлению SVI-SD2272IR SL.

- Обновление при помощи программы поиска.

1.1 Откройте программу ;

1.2 Выберите раздел «device upgrades»;

1.3 Нажмите кнопку «search» и выделите галочкой нужную камеру;

1.4 Нажмите кнопку «browse», выберите скаченную прошивку с сайта, предварительно извлеченную из архива (формат должен быть .BIN ); откройте и подтвердите обновление;

1.5 Во время обновления, вы увидите % загрузки, не отключайте камеру от сети и от питания, в противном случае это может привести к неисправности камеры;

1.6 Процесс обновления займет от 2 до 3 минут. После обновления подтвердите, что новое программное обеспечение установлено, нажав кнопку «ОК».

1.7 Устройство будет перезагружено в автоматическом режиме. После успешного перезапуска, восстановите заводские настройки, а затем перезагрузите камеру по питанию!!!